## Slide 1
1. 要求
2. 分析
4. 設計(1/2)
4. 設計(2/2)
(゜д゜)
しんよこ
3. 制御
仕様を実現させるための要素・制御技術を確立する
3-1. 自己位置推定機能
3-2. 自己位置補正
3-3. 向き補正走行
3-4. 座標指定移動
3-6. ゲーム
3-5.色認識・アーム制御
3-7. 走行
アーム角度58度周辺で色が確実に区別できることがわかった。 (このとき、NONEを黒として認識させる)
同じ出力、同じ時間で回転させても
タイヤの回転角に差が生じる場合がある
回転角：70
回転角：69
微小時間ごとに向きを検知し、 ズレを打ち消すように走行を補正する
このまま走行を続けると
目標の進行方向
実際の進行方向
目標の進行方向
進行方向を補正する
目標方向とズレてしまう
目標方向に確実に移動させる
トレッド長（）：
車輪半径（）:
微小時間での右サーボモーターの回転角の変化量（）：
微小時間での左サーボモーターの回転角の変化量（）：
走行体の座標（ ）：
走行体の方向（）：
微小時間での機体の進行方向の変化量（）：
旋回半径：
横軸方向の位置変化（）：
縦軸方向の位置変化（）：
（直進時は無限大となる）
走行体の旋回半径と方向変化
走行体の位置の変化
横線を通過するときにy座標を補正
y
x
縦線を通過するときにx座標を補正
ブロックをアームに収めるためには、次の要素技術が必要となる。
色認識
アーム制御
車輪制御
これらの要素技術を用いて、次の手順によってブロックをアームに収めることを実現する。
初期状態：カラーセンサーがコースと垂直になる角度で、黒のラインに沿ってブロックに接近している。また、サークルの場所は公開されているため、走行体がどの色のサークルに向かっているかは認識している。
カラーセンサーが、サークルの色を認識する。
後退する。
アームを58°持ち上げる。持ち上げることで、ブロックの色を認識できるようになる。
ブロックの色を認識する。 ただし、黒色ブロックは無職と判定される。また、黒色が判定された際はブロックまでの距離が遠いため、接近して再度色認識を試みる。
初期状態
アーム角度 [度] | 対象ブロックの色 |  |  |  | 
 | 緑 | 黄 | 青 | 赤 | 黒
40 | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK
41 | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK
42 | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | NONE
43 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
44 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
45 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
46 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
47 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
48 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
49 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
50 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
51 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
52 | GREEN | BROWN | BLUE | RED | NONE
53 | GREEN | BROWN | BLUE | RED | NONE
54 | GREEN | BROWN | BLUE | RED | NONE
55 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
56 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
57 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
58 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
59 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
60 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
61 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
62 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
63 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
64 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
65 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | BLACK
66 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | BLACK
67 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | BLACK
68 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
69 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
70 | BLACK | BROWN | BLUE | BLACK | NONE
アーム角度ごとのブロックの色判定結果
下図のようにコースの形状によって走行速度を変化させる。 これによって、安定した走行を実現させる