## Slide 1
1. 要求
2. 分析
4. 設計(1/2)
4. 設計(2/2)
(゜д゜)
しんよこ
3. 制御
Rコースをクリアするための要素技術を検討し、制御戦略を立てた
3-1. 自己位置推定機能
3-2. 自己位置補正
3-4. 向き補正走行
3-3. 座標指定移動
3-5.色認識・アーム制御
3-6. 走行
アーム角度58度周辺で 色が確実に区別できる ことがわかった。 (このとき、NONEは 黒として認識させる)
トレッド長：
車輪半径(:
微小時間での右サーボモーターの回転角の変化量()：
微小時間での左サーボモーターの回転角の変化量(
走行体の座標(：
走行体の方向(：
微小時間での機体の進行方向の変化量(：
旋回半径：
横軸方向の位置変化(：
縦軸方向の位置変化(：
(直進時は無限大となる)
走行体の旋回半径と方向変化
走行体の位置の変化
横線を通過するときに自己位置推定のy座標をコースの座標に合わせる。
y
x
縦線を通過するときに自己位置推定のx座標をコースの座標に合わせる。
以下の要素技術を用いて、次の手順によってブロックをアームに収めることを実現する。
色認識
アーム制御
車輪制御
走行中、カラーセンサーがサークルの色を認識する。
アームを上げたときにブロックと接触しない位置まで後退する。
アームをあげる(このときのアームの角度は右表から58度が最適である)。
ブロックの色を認識する。 ブロックの色以外が判定された場合は、接近して再度色認識を試みる。ただし、黒色ブロックは認識しづらいためNONEと認識された場合も黒色と判定する。
初期状態
アーム角度 [度] | 対象ブロックの色 |  |  |  | 
 | 緑 | 黄 | 青 | 赤 | 黒
40 | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK
41 | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK
42 | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | NONE
43 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
44 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
45 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
46 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
47 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
48 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
49 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
50 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
51 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
52 | GREEN | BROWN | BLUE | RED | NONE
53 | GREEN | BROWN | BLUE | RED | NONE
54 | GREEN | BROWN | BLUE | RED | NONE
55 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
56 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
57 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
58 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
59 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
60 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
61 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
62 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
63 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
64 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
65 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | BLACK
66 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | BLACK
67 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | BLACK
68 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
69 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
70 | BLACK | BROWN | BLUE | BLACK | NONE
アーム角度ごとのブロックの色判定結果
要素技術3-1 ～ 3-4によって、安定した座標指定移動が可能となる。 それを用いて、Rコース上で走行体を座標指定移動させる。 加えて、下図のように走行速度をコースの形状に従って設定することで、さらに安定して走行させる。
走行体の現在位置での速度および向き
目標点での速度および向き
3次スプライン曲線 () の係数は、
曲率半径
左右モーターの回転速度の比 = （：トレッド長）
現在の右車輪の回転速度から、左車輪の回転速度の目標値を決定し、P制御を行う。
走行体中心
右車輪
左車輪
Chart: 入力[power]
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
右タイヤ | 883.0667 | 1670.6667 | 2529.8667 | 3341.2333 | 4247.3333 | 4843.2 | 4890.8333 | 4843.2 | 4890.8667 | 4795.5
左タイヤ | 930.8 | 1718.4 | 2577.5333 | 3365.0333 | 4295 | 4604.8667 | 4676.3333 | 4604.8333 | 4724.0333 | 4700.1667
誤差に対して補正をかけずに 走行を続けた場合
目標の進行方向
実際の進行方向
目標方向とズレる
微小時間ごとに進んだ向きを検知し、発生したズレを打ち消すように走行を補正する
目標の進行方向
進行方向を補正する
目標方向に確実に移動できる
入力Power値が高い場合、左右モーターが同じPower値であっても、 左右タイヤの進む距離には下グラフのように差が生じる。
要素技術
要素技術
要素技術
要素技術
要素技術
制御戦略
制御戦略
3-7. ゲーム
自己位置推定には走行時の摩擦等によって誤差が生じる ことが考えられるため、コース内の格子等の目印によって
座標を補正する。
初期状態：カラーセンサーがコースと垂直になる角度で、 黒のラインに沿ってブロックに接近している。 また、サークルの場所は公開されているため、 走行体がどの色のサークルに向かっているかは認識できる。