## Slide 1
星取の読み込み
① 右縁ライントレースでLAP直前まで走る。
② LAP 左縁ライントレースに切換える。
③ カーブを抜け、直線区間に入ったら右縁ライントレースに切換え、直進。
④ 灰色の線で自己位置推定補正する。
⑤星取を読み込む。
⑥ カーブ開始点まで後退し、左縁ライントレースに切換える。
⑦ 土俵の手前まで直進（超音波で新幹線が検出可能な距離）。

## Slide 2
土俵に上がる
①アームを上げ、超音波で新幹線通過を待つ。
② 新幹線通過後、土俵に上る。
③ アームを下げる。
④ 前進し、尾部が完全に土俵上にあり、センサーが土俵の真ん中付近にある位置まで前進。
④ 左右に小旋回し、左縁を探す。

## Slide 3
押しだす
Y
R
B
G
車体
星取は黄色、緑、赤、青の中の一色ならば、左右どちらかのブロックはすべて敵である。また、押し出すのは尾部でも可能である。
よって、少なくとも2点は中央から左縁、または右縁ライントレースで前進、後退するだけで押し出せる。
車体を中央に戻した後、縁を切り替えて前進または後退し、残り1つを押し出す。
（時間によっては残り一つは放置）
右
左

## Slide 4
土俵を下りる
① 車体を中央に戻す。
② アームを斜めにし、青色のレールを検知するまで前進。
③アームを下す。
④ 超音波センサで新幹線通過を待つ。
⑤ 新幹線通過後、直進し、下りる。
⑥ 左右に旋回し、右縁を検知する。
⑦ 右縁トレースを開始する。

## Slide 5
懸賞をとるか？
懸賞のメリット
・点が取れる。
懸賞のデメリット
・懸賞を取得または運搬によってゲーム時間をロスする。
（具体的な時間は？ゲーム時間のロスとのバランスは？）
・接地させたらゲーム時間が無駄になる。
・アームを上げる必要があり、ライントレースが難しくなる。
（自己位置推定で走れるのならば、問題はない）