## Slide 1
N.n ブロックをアームに収める
ブロックをアームに収めるためには、次の要素技術が必要となる。
色認識
アーム制御
車輪制御
これらの要素技術を用いて、次の手順によってブロックをアームに収めることを実現する。
初期状態：カラーセンサーがコースと垂直になる角度で、黒のラインに沿ってブロックに接近している。また、サークルの場所は公開されているため、走行体がどの色のサークルに向かっているかは認識している。
カラーセンサーが、サークルの色を認識する。
後退する。
アームを58°持ち上げる。持ち上げることで、ブロックの色を認識できるようになる。
ブロックの色を認識する。 ただし、黒色ブロックは無職と判定される。また、黒色が判定された際はブロックまでの距離が遠いため、接近して再度色認識を試みる。
初期状態

## Slide 2
ブロックの色の取得難度は次の通り。
緑≒黄色＞青＝赤
また、黒色は、接近していても黒色と判定されない。
詳細は次スライドを参照。

## Slide 3
degree | G | Y | K | degree | G | Y | K
30 | K | BR | K | 56 | G | Y | N
31 | K |  | K | 57 | G | Y | N
32 | K |  | K | 58 | G | Y | N
33 | K | この辺からK | K | 59 | G | Y | N
34 | K | K | K | 60 | G | Y | N
35 | K | K | K | 61 | G | Y | N
36 | K | K | K | 62 | G | Y | N
37 | K | K | K | 63 | K | Y | N
38 | K | K | K | 64 | K | Y | N
39 | K | K | K | 65 | K | Y | K
40 | K | K | K | 66 | K | Y | K
41 | K | K | K | 67 | K | Y | K
42 | K | K | N | 68 | K | Y | N
43 | K | BR | N | 69 | K | Y | N
44 | K | BR | N | 70 | K | BR | N
45 | K | BR | N | 71 | N | BR | N
46 | K | BR | N | 72 | N | BR | N
47 | K | BR | N | 73 | N |  | N
48 | K | BR | N | 74 | N | この辺からK | N
49 | K | BR | N | 75 | N |  | N
50 | K | BR | N | 76 | N |  | N
51 | K | BR | N | 77 | N |  | N
52 | G | BR | N | 78 | N |  | N
53 | G | BR | N | 79 | N | K | N
54 | G | BR | N | 80 | N | N | N
55 | G | Y | N |  |  |  | 
ブロックの色
アームの 角度。
垂直下向
きを0度と
して、持ち
上げた
角度
取得した色
結論：58degのときが良さそう。 ただし黒色はNONEと判定される。
色名取得APIリファレンス：http://www.toppers.jp/ev3pf/EV3RT_C_API_Reference/group__ev3sensor.html#ga776b35d98fd73550278e27ee39a3d3aa
カラーセンサーとブロックが極めて近い位置で確認