## Slide 1
自己位置推定補正
(0,0)
(0,6)
(6,6)
(0,3)
(0,6)
グリッドを分割し、縦横座標を0～6の番号を振る。
中間地点には奇数番号を振る。
ゲーム開始地点

## Slide 2
ゲーム開始時の挙動（グリッドへの進入）
自己位置推定補正
(0,0)
(0,4)
(0,3)
ゲーム開始地点
(4,4)
① 自己位置推定を頼りに（0,3）へ。
② 最も近いブロックの方向のラインにまで旋回。

## Slide 3
(0,0)
(0,4)
(0,3)
(4,4)
ゲーム中の機体の状態
必ず奇数座標（中間点）で停止している。
開始地点
機体の状態は 座標、向き（単位ベクトル）、所持ブロックの有無、色 である。
開始地点：
座標（0,3） 向き（0,1）
目的地点
目的地点：
座標（3,2） 向き（1,0）
(3,2)

## Slide 4
基本移動パターン
(0,0)
(0,4)
(0,3)
（2）始点
（1）終点
（1）直進（間にブロック無）・・・① LTで直進し、偶数座標点で自己位置推定補正。
移動コスト：1.0
自己位置推定補正
（2）直進（間にブロック有）・・・① 左or右45度旋回
② ライン到達後（ ）、90度旋回し直進
③ ライン到達後（ ）、45度旋回
移動コスト：2.5
（2）終点
（1）始点

## Slide 5
基本移動パターン
(0,0)
(0,4)
(0,3)
（4）高速右折、左折 ・・・ ① 進行方向に向かって45度旋回、前進
② ライン到達後、45度旋回
移動コスト：1.5
2回以上連続禁止（自己位置推定の誤差蓄積を防ぐため）
始点
（5）反転 ・・・ その場で180度旋回。移動方向を合わせるために最初に一度だけ行う。
移動コスト：0.5
（３）単純右折、左折 ・・・ ① 偶数座標点まで前進し、自己位置推定補正。
② 90度旋回。
移動コスト：2.0
1.5
2.0

## Slide 6
ルート探索
(0,0)
(0,6)
(6,6)
(0,3)
(0,6)
(5,6)
・・・ルート探索範囲
ルートは中間点を結ぶ重み付き有向グラフとして表現される。重みは移動コストである。
探索範囲は始点と終点を対頂とする矩形である。
移動前後の座標値の差の符号は変化しない。
全探索で総移動コストが最小となるルートを取得する。
始点
終点

## Slide 7
(0,0)
(6,6)
(0,3)
(5,6)
ルート探索：探索範囲のグラフ化
(0,3)
(1,4)
(0,5)
(1,6)
2.0
1.5
2.5
2.0
1.5
1.5
2.0
1.5
2.0
1.0
2.0
1.0
0.5
2.0
2.5
(3,4)
(4,5)
2.5
1.5
1.5
2.0
(2,5)
2.5
1.5
1.0
2.0
2.0
1.5
(5,6)
(3,6)
2.0
1.5
1.5
1.0

## Slide 8
ブロックの取得と設置
① 対象ブロックを囲む中間点のうち、総移動コストが最小となる点を探索。ただし、車体は対象ブロックの方を向くこと。
② 探索した中間点へ移動。
③ 前進し、ブロックの手前まで移動
④ アームを上げてブロックの色を取得
⑤ ブロックの色が黒であれば、次のブロックに対して①から実行。そうでなければ⑥へ。
ブロックと同色の最も近い偶数座標点を求め、①、②を実行。
前進し、輪の中にブロックを置く。
後退する。

## Slide 9
ゲームの終了
ゲームエリア右の出口につながるレーン（出口レーン）に移動する直前のグリッド座標を決定する。
①以下の候補のうち、最も移動コストの小さい点を選択する。
候補A（ ）: 座標（6,0）、（6,2）、（6,4）、（6,6）でブロックが置かれていない点の中、出口に最も近い点のすぐ左の中間点。車体の向きは（1,0）。
候補B（ ）：座標（6,1）、（6,3）、（6,5） 。車体の向きは（0,1）。
② 各候補で移動パターンが異なる。
候補Aに移動した場合：出口レーンまで直進し、左90度旋回。
候補Bに移動した場合：左90度旋回し、出口レーンまで直進し、左90度旋回
(0,6)
(6,6)
出口レーン