## Slide 1
2. 分析
3. 制御
4. 設計(1)
4. 設計(2)
(゜д゜)
しんよこ
1. 要求
Rコースで60点以上取ることを目標とし、要求事項を整理した
1-1. 要件分析(SysMLの要求図)
地区予選突破に、Rコースで必要となる点数を60点 以上と想定し、チームの目標とした。
目標達成に必要な要求をSysMLの要求図を用いて 段階的に詳細化した。(1-1. 要件分析)
また、要件分析で抽出した派生要求を実現するため、 各要求に対して、必要となる要素技術を洗い出した。 (1-2. 要求に対応する要素技術)
1-2. 要求に対応する要素
※要求に対応する要素の詳細は 後述する
(記述先は各番号を参照)
要求 | 要求に対応する要素と参照先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 移動対象ブロック決定(ゲームの攻略手順) | ブロックの色の管理 | 自己位置推定機能 | 経路の選択基準 | 座標指定移動 | 最適速度設定 | 色認識 | アーム制御 | 向き補正走行 | 自己位置補正 | ゲームエリアと走行体の抽象化
 | 2-6 | 2-5 | 3-1 | 2-4 | 3-3 | 3-6 | 3-5 | 3-5 | 3-4 | 3-2 | 2-1
累積移動が最短となるブロック移動順を決定する | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 
目的地まで最短で移動する |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ●
色を正しく認識する |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  | 
移動中にブロックを離さない |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 
ブロックをエリア内に収める |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 
移動したものは動かさない |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 
最速で移動する |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
最短で移動する |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ●
走行体の向きを補正する |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 
自己位置推定の精度を維持する |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ●
区間ごとに最適な走行仕様を決定する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●
コースアウトしない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
相手チームの走行体に接触しない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
急旋回・急加減速しない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 2
1. 要求
3. 制御
4. 設計(1)
4. 設計(2)
(゜д゜)
しんよこ
2. 分析
抽象化したゲームエリア上での走行体の振る舞いと実際の操作を分離
2-4. 経路の選択基準
2-1. ゲームエリアと走行体の抽象化
４ｘ４マスの格子であるゲームエリアを、格子点間の中点で分割し、下図のような座標系で表現した抽象マップを設ける。抽象マップ上では走行体は位置、向き、把持ブロックの有無を持つ抽象走行体として表現する。走行体の振る舞いを抽象マップ上で検討し、実際の動作へ変換する。
2-5. ブロックの色の管理
2-2. 抽象走行体の移動規則
抽象走行体の移動は以下の規則に従う。
停止中は、常にサークルとサークルの中間(以降、中間点)に存在する。
2. 停止中の向きは、必ずXまたはY軸に平行である。
3. ブロックを把持しておらず、かつ停止中のみ左右90または180度向きを変えることができる。
4. 移動中かつ格子点上でのみその向きを左右45度変えることができる(左図に例示)。
5. ブロックを把持する際を除き、ブロックが設置されている点を通過しない。
1. 探索範囲および経由点の設定 始点から終点への経路の探索範囲は、『始点』と『終点での走行体の向きと反対の隣接点(右図の点C)を中心とする最大2x2の矩形(以降、終点近傍 : 右図の赤破線)』を含む矩形(右図の青破線)とする。走行体は探索範囲中の格子点を経由するが(以降、経由点：右図のピンク色の点)、始点と終点を除く矩形の頂点は除外する。
2. 経路の探索 始点を出発し2-2の規則に従って移動しながら、通過した経由点を記録する探索子を設ける。探索子は右下図のように、次の移動先が複数になるたびに複製・分岐し、それぞれの方向に移動する。探索子の停止条件は以下の通り。
(探索成功)
・終点に到達し、終点での走行体の向きとの差が±45度以内である。
(探索失敗)
・終点に到達し、終点での走行体の向きとの違いが±90度以上である。
・点Cを除く終点近傍の点を2回通過する。
・同じ経由点を2回通過する。
・移動可能な経由点が存在しない。
2-3. 抽象マップ上での経路探索
終点
始点
C
探索範囲
終点近傍
(6,3)
(6,2)
(4,1)
(5,1)
(2,2)
(3,1)
(2,3) 探索成功
(5,2)
(4,1)
(3,2)
(2,3) 探索成功
(3,3)
(5,1)
(2,1)
(1,2)
(2,2)
始点
終点
終点
ブロックを把持した場合の探索子の分岐パターンの例
2-3で探索した経路の、抽象マップ上での移動距離と抽象走行体の向きの変更から移動コストを算出し、移動コストが最も低い経路を選択する。
移動距離由来のコスト 経路上の隣接する経由点を結ぶ直線の長さの総和。
2. 向きの変更に由来するコスト
始点
終点 ①
終点 ②
向きが一定の区間
抽象走行体の移動 | 現実の走行体への影響
向きの急激な変化 | 移動速度低下, 自己位置推定の精度低下
向きの変化に要した移動距離 | 向きの急激な変化による現実の走行体への影響を低減
経路上で向きの変化する点：の次に向きが変化する点：
点での向きの変化：(度) 点での向きの変化：(度) ・・・(向きの変化は右周りを正とする)
向き変更に由来するコスト
移動コスト = 移動距離由来のコスト + 向きの変更に由来するコスト
（例）上図での①の移動コスト
移動距離由来のコスト
向きの変更に由来するコスト
移動コスト
2-6. ゲームの攻略手順
抽象マップ上では、各サークルは自身の色情報と設置されているブロックの色の候補を0~5個持つ(色候補が0個のサークルはブロックが設置されていない)。ブロックの色が確定、またはブロックが移動される度に抽象マップの情報は更新される。
2-1～2-5で定義したモデルを用いてゲームを攻略するための手順を示す。抽象マップから実際の座標系への変換および走行体の各種動作については、3. 制御 で述べる。

## Slide 3
1. 要求
2. 分析
4. 設計(1)
4. 設計(2)
(゜д゜)
しんよこ
3. 制御
Rコースをクリアするための要素技術を検討し、制御戦略を立てた
3-1. 自己位置推定機能
3-2. 自己位置補正
3-4. 向き補正走行
3-3. 座標指定移動
3-5.色認識・アーム制御
3-6. 走行
アーム角度58度周辺で 色が確実に区別できる ことがわかった。 (このとき、NONEは BLACKとみなす)
トレッド長：
車輪半径(:
微小時間での右サーボモーターの回転角の変化量()：
微小時間での左サーボモーターの回転角の変化量(
走行体の座標(：
走行体の方向(：
微小時間での機体の進行方向の変化量(：
旋回半径：
横軸方向の位置変化(：
縦軸方向の位置変化(：
(直進時は無限大となる)
走行体の旋回半径と方向変化
走行体の位置の変化
横線を通過するときに自己位置推定のy座標をコースのy座標に合わせる
y
x
縦線を通過するときに自己位置推定のx座標をコースのx座標に合わせる
色認識、アーム制御、車輪制御を用いて、次の手順によってブロックをアームに収めることを実現する。
走行中、カラーセンサーがサークルの色を認識する。
アームを上げたときにブロックと接触しない位置まで後退する。
アームを上げる(このときのアームの角度は右表から58度が最適である)。
ブロックの色を認識する。 5色(緑、黄、赤、青、黒)以外の色と判定された場合は、接近して再度色認識を試みる。
初期状態
アーム角度 [度] | 対象ブロックの色 |  |  |  | 
 | 緑 | 黄 | 青 | 赤 | 黒
40 | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK
41 | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK
42 | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | NONE
43 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
44 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
45 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
46 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
47 | BLACK | BROWN | BLACK | RED | NONE
48 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
49 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
50 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
51 | BLACK | BROWN | BLUE | RED | NONE
52 | GREEN | BROWN | BLUE | RED | NONE
53 | GREEN | BROWN | BLUE | RED | NONE
54 | GREEN | BROWN | BLUE | RED | NONE
55 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
56 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
57 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
58 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
59 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
60 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
61 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
62 | GREEN | YELLOW | BLUE | RED | NONE
63 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
64 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
65 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | BLACK
66 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | BLACK
67 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | BLACK
68 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
69 | BLACK | YELLOW | BLUE | RED | NONE
70 | BLACK | BROWN | BLUE | BLACK | NONE
アーム角度ごとのブロックの色判定結果
要素技術3-1 ～ 3-4によって、安定した座標指定移動が可能となるので、Rコース上での走行は全て座標指定移動で行う。 さらに、走行速度をコースの形状に従って設定する(下図参照)ことで、走行の安定性を向上させる。
走行体の現在位置での速度および向き
目標点での速度および向き
3次スプライン曲線 () の係数は、
曲率半径
左右モーターの回転速度の比 = （：トレッド長）
現在の右車輪の回転速度から、左車輪の回転速度の目標値を決定し、負のフィードバック制御を行う。
走行体中心
右車輪
左車輪
Chart: 入力[power]
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
右タイヤ | 883.0667 | 1670.6667 | 2529.8667 | 3341.2333 | 4247.3333 | 4843.2 | 4890.8333 | 4843.2 | 4890.8667 | 4795.5
左タイヤ | 930.8 | 1718.4 | 2577.5333 | 3365.0333 | 4295 | 4604.8667 | 4676.3333 | 4604.8333 | 4724.0333 | 4700.1667
誤差に対して補正をかけずに 走行を続けた場合
目標の進行方向
実際の進行方向
目標方向とズレる
微小時間ごとに進んだ向きを検知し、発生したズレを打ち消すように走行を補正する
目標の進行方向
進行方向を補正する
目標方向に確実に移動できる
入力[power]値が高い場合、左右モーターへの入力[power]値が同じであっても、 左右タイヤの進む距離には下グラフのように差が生じる。
要素技術
要素技術
要素技術
要素技術
要素技術
制御戦略
制御戦略
3-7. ゲーム
自己位置推定では走行時の摩擦等によって誤差が生じる ことが考えられるため、コース内の格子等の目印に
座標を補正する。
初期状態：カラーセンサーがコースと垂直になる角度で、 黒のラインに沿ってブロックに接近している。 また、サークルの場所は公開されているため、 走行体がどの色のサークルに向かっているかは認識できる。
抽象マップ上で決定された移動経路は直線的な軌跡だが、これを現実の走行体の動きに変換する際には、要素技術3-3.を用いて、経由点を滑らかに結ぶ3次スプライン曲線に変換する。
これによって、滑らかで迅速に移動する。
抽象マップ上の走行体の移動経路
現実での走行体の移動経路