## Slide 1
2. 分析
3. 制御
4. 設計(1)
4. 設計(2)
(゜д゜)
しんよこ
1. 要求
Rコースで60点以上取ることを目標とし、要求事項を整理した
1-1. 要件分析(SysMLの要求図)
地区予選突破に、Rコースで必要となる点数を60点 以上と想定し、チームの目標とした。
目標達成に必要な要求をSysMLの要求図を用いて 段階的に詳細化した。(1-1. 要件分析)
また、要件分析で抽出した派生要求を実現するため、 各要求に対して、必要となる要素技術を洗い出した。 (1-2. 要求に対応する要素技術)
1-2. 要求に対応する要素
※要求に対応する要素の詳細は 後述する
(記述先は各番号を参照)
要求 | 要求に対応する要素と参照先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 移動対象ブロック決定(ゲームの攻略手順) | ブロックの色の管理 | 自己位置推定機能 | 経路の選択基準 | 座標指定移動 | 最適速度設定 | 色認識 | アーム制御 | 向き補正走行 | 自己位置補正 | ゲームエリアと走行体の抽象化
 | 2-6 | 2-5 | 3-1 | 2-4 | 3-3 | 3-6 | 3-5 | 3-5 | 3-4 | 3-2 | 2-1
累積移動が最短となるブロック移動順を決定する | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 
目的地まで最短で移動する |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ●
色を正しく認識する |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  | 
移動中にブロックを離さない |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 
ブロックをエリア内に収める |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 
移動したものは動かさない |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 
最速で移動する |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
最短で移動する |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ●
走行体の向きを補正する |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 
自己位置推定の精度を維持する |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ●
区間ごとに最適な走行仕様を決定する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●
コースアウトしない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
相手チームの走行体に接触しない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
急旋回・急加減速しない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |