## Slide 1
1. 要件分析
目的、競技規約、審査規約からシステムの要件を抽出する。
1.
要求分析
2.
走行戦略
3.
設計
4.
振る舞い
1.1 選択課題
選択課題「ゴールゲートを通過する」
1.2 目標設定
多くのポイントを稼ぐためには、なるべく速くゴールゲートを通過することが重要である。
ゴールゲートまでを早くクリアすることで、優勝に近づくことができると考えた。
走行目標1 : 最速を目指す
スタートからゴールまでの道のりをなるべく早く駆け抜ける。
これにより、ポイントが高くなり、難所攻略にかけられる時間を格段に増やすことができる。
走行目標2 : 安定したスタートを切る
昨年、走行体をコースに設置する際、位置がずれてしまったことにより、スタート直後にコースアウトしてしまった。安全にスタートを切れるようにすることで、リタイアを避けたい。
以下の外部品質の目標（以降、走行目標）および
内部品質の目標（以降、設計目標）を設定した。
設計目標1 : 一般的な概念を使い、わかりやすく記述する
ステートマシンを利用して振る舞いを記述することで、モデル図を簡単にわかりやすくする。
1.3 リスク分析
ミスユースケースを用いて、走行目標達成のリスク因子、脅威、緩和手段を分析した。
2.まいまい式
外乱光の影響をキャンセルする。
3.キャリブレーション
センサ、モーターの出力特性を取得し、機体によらない制御を行う。
7. スタート手段の二重化
手動および遠隔スタートが可能。
1.4 実現する機能
走行目標3 : 転倒時にモーターを停止する
走行体が転倒したら、速やかにすべてのモーターを停止させる。
走行目標の実現およびリスク回避のために
必要な機能をリストアップした。
4. ライントレースの曲率補正
自己位置推定から取得したコースの曲率によって、ライントレースの旋回量を補正する。
5. 自己位置推定
オドメトリにより走行体がコースのどこにいるかを算出し、的確に振る舞いを決定する
1.スタート位置通知機能
競技者にスタート時の最適な初期位置をブザーで通知する
5.
要素技術
6. 光センサーのローパスフィルター
ローパスフィルターを使用することにより、コースのしわなどによる誤動作を減らす
リスク因子 | 脅威の内容 | 緩和策
不適切な 走行体の配置 | いつもと違う環境でスタート位置に走行体を配置しようとして、置こうと思っていたところに置けず、スタート時にラインを見失ってしまう。 | 走行体自身が、スタート位置として適切な場所にいるかを検知して、競技者に知らせる。
PC/無線機器の 不具合 | Bluetooth通信ができず、リモートスタートできなくなる。 | タッチセンサーを使用して、手動スタートを可能にする。
急カーブ | 曲がりきれずコースアウトする。 | 自己位置推定により、カーブを検出し、曲率に合わせて左右のモーターの速度を調節し、ロスのない走行を行う。
走行体・ 部品の個体差 | 光センサの値がずれる。 左右のモーターの出力が一致しないため、まっすぐ走りたくても、ずれた方向に進んでしまう。 | 事前のキャリブレーションで、センサー、モーターの個体値を取得し、それをもとに補正する。
速度の出しすぎ | 曲がりきれずコースアウトする。 光センサがノイズを拾ったときに、大きく反応してしまう。 | 自己位置推定により、走行体のいる位置を検知し、コースの形に合わせて速度、PID値を調整する。 ローパスフィルターを用いて、ノイズを軽減する。
外乱光 | 光センサの値がぶれる。 | まいまい式で外乱光の影響をキャンセルする
コースのゆがみ | コースの形がゆがんでしまった場合に、自己位置推定で想定している座標がずれてしまう。 | ラインの曲率の変化などから、コースのどのあたりを走行しているか推定し、自己位置推定で持っている現在の座標を補正する
タイヤの スリップ | タイヤがスリップしてしまった場合に、自己位置推定で想定している座標がずれてしまう。 | ラインの曲率の変化などから、コースのどのあたりを走行しているか推定し、自己位置推定で持っている現在の座標を補正する
※まいまい式 : LEDの点灯時および消灯時の光センサの値を用いて、外乱光の影響を除去する技術。

## Slide 2
2. 走行戦略
コースを走行区間に分割し、各区間での走行方法を検討する。
1.
要求分析
2.
走行戦略
3.
設計
4.
振る舞い
2.1 コース分析
曲率によってコースを分割
コースの画像データを参考に、曲率によってRコース6個に、
Lコースを7個の走行区間に分割した。
2.2 直線区間の戦略
コース分岐によってラインのトレースする側を決定
Rコース：分岐を左に行くので、ラインの左側をトレースする。
Lコース：分岐を左に行くので、ラインの左側をトレースする。
直線と曲線との境界での機体のベクトルの変化を現在位置の修正に利用
自己位置推定には機体設置時の誤差や、スタート時のふらつき等によって誤差が生じる。直線と曲線の境界での機体のベクトルの変化を検出し、あらかじめ計測しておいた直線とカーブとの境界の座標でもって、自己位置推定の現在地を再設定する。
回転係数を小さく設定することで、線の誤検知などによる無駄な動作を減らし、高速直進走行
自己位置推定または機体のベクトルの変化によって、直線区間にあること検知した場合、回転係数を直線用に低く設定し、高速に直進走行を行なう。
線を誤検知したとしても、回転係数を小さく設定することで、機体のブレを最小限に抑えることができる。
2.3 曲線区間の戦略
曲線区間の検知
自己位置推定および、機体のベクトル、左右モーターの回転速度の比の変化によって、曲線区間にいることを検知する。
5.
要素技術
 | 直線区間。 なるべく回転係数を小さくしてライントレースを使って最高速度で走行する。
 | ゆるやかな曲線区間。 直進係数、回転係数のバランスが取れたライントレースを使って走行する。
 | きつい曲線区間。 直進係数を小さくし、回転係数を強くしたライントレースを使用して走行する。
LコースのS字曲線区間では、ライントレースをおこなわず、ショートカットする
自己位置推定を使用し、ゆるやかな曲線区間にいることを検知したら、ライントレースをおこなわず、矢印の方向に一直線に進むことでショートカットを図る。
ゆるやかな曲線ときつい曲線区間で回転係数を調整する
自己位置推定により、ゆるやかな曲線区間、またはきつい曲線区間にいることを検知したら、曲線区間の曲率に最適な回転係数を使用する。
左モーターと右モーターの個体差を、PID制御を用いて軽減する
モーターの個体差があるため、同じPWM値を入力しても、まっすぐ走行することは難しい。直線区間では、PID制御で左と右のモーターの回転数が同じになるよう調整し、まっすぐ走行できるようにする。
2.4 スタートの戦略
スタート時の左右のふらつきをなくすため、ライントレースをしない
スタート直後、速度が遅いときにライントレースを行うと、トレースしている位置の色によって左右に大きくふらついてしまう。ふらつきを抑えるため、強制的に左右のモーターに同じPWM値を印加し、直線走行させる。

## Slide 3
3. 設計
ソフトウェアのパッケージ構成およびその内部構造
1.
要求分析
2.
走行戦略
3.
設計
4.
振る舞い
3.1 状態設計
3.6 機体状態取得
路面の測色をサブクラス化
コースの光環境に応じて
まいまい式に切換える。
必要な情報に変換
各センサの出力値を走行戦略の実施に必要な情報に変換する。
例：左右のエンコーダー値
⇒ 現在の座標
3.5 機体操作
走行戦術が決定した操作を実行する
左右のモーター、尾部、ブザーを駆動する。
3.7 UI
スタート指令の受信、デバッグに用いる。
外部との通信を担う
5.
要素技術

## Slide 4
4. 振る舞い
パッケージ間の相互作用およびタスク制御、戦術の切換え
1.
要求分析
2.
走行戦略
3.
設計
4.
振る舞い
4.1 ルートオブジェクトの生成および周期実行の開始
4.3 戦術の実行および戦術の切換え、他の戦略への切換え
アプリケーションがすべてのルートを作成し、周期実行すべきメソッドをタスク管理に登録する。
走行戦略実施が戦術イテレーターが指す戦術を切りかえることで、他の戦略に移行する。
4.2 コースアウトからの復帰戦略
停止して左右に旋回し、ラインを検出を試みる。
5.
要素技術

## Slide 5
5. 要素技術
機能実現のための基礎技術
1.
要求分析
2.
走行戦略
3.
設計
4.
振る舞い
5.
要素技術
5.1 PID制御
ライントレース制御にPID制御を用いた。
偏差 = 現在値 – 目標値
偏差の微分値 = （現在の偏差 – 前の偏差）/ 周期
偏差の積分値 =（現在の偏差 + 偏差の積算値）* 周期 / 2 + 前回の積分値
操作量 = Kp * 偏差 + Kd * 偏差の微分値 + Ki *偏差の積分値
光センサ値
PID制御
P制御のみ
目標値(ライン境界の濃淡値)
カーブ進入後の経過時間[ms]
5.2 まいまい式
光センサ値 外乱光 + LEDの反射光
外乱光が変動すると、ラインの境界を検出できない。
LED
光センサ
走行環境
外乱光
ラインの境界
まいまい式
LEDの反射光のみの光センサ値
= LED点灯時の値 - LED消灯時の値
カーブ進入時の光センサ値の変動
P制御のみと比較し、PID制御ではラインの境界を安定してとらえることができている。
5. 3 光センサのキャリブレーション
光センサの入力-出力の非線形性および個体差を補正するために、黒色の濃度 0 から100 %のカラーチャートを作成し、補正を行った。
消灯
光センサ値
点灯
Tr
Tf
Lp
Lp : LED消灯時のピーク値
Lb : LED点灯時の最低値
Tr : 立ち上がり時間
Tf : 立ち下がり時間
時間
Lb
LED点滅周期の決定
まいまい式でのLEDの点灯-消灯の周期を決定するために光センサの
応答速度を測定した。
実験の結果、光環境によらず Tr = Tf = 12 ～13 msec と判明。
（センサーの個体差はほぼなかった）
まいまい式でのLED点滅周期を 26 msecとした。
Chart: 
| 481 | 493 | 516 | 535 | 553 | 573 | 600 | 617 | 647 | 681 | 703
強光 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
暗黒 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
室内 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
室内
暗黒
強光
カラーチャートの濃度(%)
40～60%のセンサ値の差
> 60 ～ 80 %センサ値の差
⇒ 光センサの応答の非線形性
光センサ値（LED点灯）
外乱光の影響は、路面の反射率によらず一定
⇒ 外乱光の影響は加算的
暗黒下（LEDの光のみ）で測定した光センサ値とカラーチャート濃度のデータから、三次多項式近似直線を求めた。
この近似式を用いて、LEDの反射光のみの光センサ値（5.2参照）をチャートの濃度に変換することで、ライントレースの目標値(72%)の変更を不要にした。
5.4 自己位置推定
左右モーターのロータリーエンコーダー値の時間変化から以下の方法で機体の現在位置を算出した
車軸の長さ : La
旋回半径：Rr
右エンコーダー値の変化：ΔLR
左エンコーダー値の変化：ΔLL
微小時間の機体の進行方向の変化：Δθ(rad.)
横軸方向の変化：Δx
縦軸方向の変化：Δy
Δθ =
Rr =
Δx = Rr * Δθ cos ( θ + Δθ/2) * sinc( Δθ/2)
Δy = Rr * Δθsin( θ + Δθ/2) * sinc( Δθ/2)
Δθ
Π * Rr *（ΔLR – ΔLL）
360 * La
Π * Rr *（ΔLR + ΔLL)
360