## Slide 1
センサ系・・・値を返すのみ。
    超音波：現在値のみ
    カラー：現在値のみ（アーム角、環境光依存、RGB値）
    ジャイロ：現在値（角度と角速度）
    タッチ：起動、停止のみに使用
駆動系＝ステッピングモーター
操作：回転量と出力指定、停止モード（brake, float）
状態：回転角度、バッテリー電圧
・移動用モーター：可変速、自己位置推定（センサ的）
・アーム用モーター：ほぼ定速
・尾部モーター：ほぼ定速
表示系
・LED：赤、緑、オレンジ、消灯
・LCD：文字、画像
・スピーカー：音階
特殊な入力：本体ボタン・・・ISR割り込みで緊急停止
走行体の機能

## Slide 2
走行体の動作の記述
以下の動作セットを単位とし、そのリストとして記述する。
駆動系の設定：モーター出力等（セット遷移時に一度実行）
終了条件：次の動作へ移行するための条件（毎メインループで実行）
次の動作へのポインタ：終了条件を満たすと、それに応じたセットへ遷移）
駆動系の設定
終了条件1
終了条件2
動作セット
次の動作
次の動作
駆動系の設定
終了条件
次の動作
駆動系の設定
終了条件
次の動作
動作セットの分岐・合流によって、戦略を柔軟に記述・変更可能にする。

## Slide 3
移動
アーム
尾部
駆動系
超音波
カラー
ジャイロ
センサ系
自己位置
EV3API またはそのラッパー
動作セットのリスト
動作実行部
タッチ
表示
ログ
全体制御（インスタンス生成＆動作実行部の実行）
停止ボタン
OS
ISRセット
生成
生成・使用
生成
生成
全体設計
時計
※ 基本的に単ループでの実行を想定している。

## Slide 4
課題
駆動系とセンサ系が上位に提供するI/Fの粒度の決定
（例）一定距離を直進
・左右モーター出力それぞれ50%、48%にセットで8回転
・”速やかに直進モード” で 50cm
（例） 色識別
・RGB値を返す
・RGB値からカラーテーブルで変換したカラーコードを返す
まいまい式等の周期実行を必要とする機能との親和性
  カラーセンサの時間分解能によっては、単ループでは機能しないこともある。
動作セットの記述法
DSLを作成するのがベストだが、処理速度の問題が生じれば
関数ポインタでごり押しすることになる。